## Slide 1: .
.
استخدام البلازما الحرارية في معالجة الحمأة

## Slide 2: مقدمة

## Slide 3: مقارنة بين البلازما والحالة الغازية للمادة

## Slide 4: توليد البلازما الاصطناعية
يستخدم مصدر الطاقة سواء أكان AC أو DC أو RF في مجال ترددات الراديو 13.56MHz أو الميكروويف ذات ترددات اعلى 2.45GHz).
ضغط التشغيل، سواء كان فراغ، ضغط معتدل أو ضغط جوي مع استخدام غاز خامل لذلك
•درجة تأين البلازما، سواء كانت كاملة أو جزئية أو ضعيفة
علاقة درجة حرارة الجسيمات مع البلازما، أي البلازما الحرارية أو غير الحرارية
تكوين الأقطاب الكهربائية في مولد البلازما، أي منقولة أو غير منقولة
مغنطة الجسيمات، ممغنطة، ممغنطة جزئيا أو غير ممغنطة

## Slide 5: مكونات نظام البلازما

## Slide 6: بلازما القوس المنقول والقوس غير المنقول
.

## Slide 7: مقارنة بين بلازما القوس المنقول والقوس غير المنقول
قوس البلازما غير المنقول | قوس البلازما المنقول | الخواص
تتشكل بين القطب السالب والماء البارد محصورة في الفوهة | تتشكل بين القطب السالب وقطعة العمل (القطب الموجب) | موقع القوس
تنتج بالخروج من الفوهة كشعلة اللهب | يمتد من اللالكترود الى قطعة العمل | آلية التوليد
قطعة العمل مستقلة عن التيار الكهربائي | قطعة العمل جزء من الدارة الكهربائية | العلاقة مع قطعة العمل
تتراوح بين بضع ملمترات حتى 5 سم | من بضع سنتمترات الى واحد متر | رذاذ اللالكترود
تتراوح بين 10000 الى 14000 k | بين 12000 الى 20000 k | درجة حرارة البلازما
منخفضة | عالية | كثافة الطاقة
بين 50% الى 75 % | اكثر من 90% | المردود الحراري
الصهر و الطلي المعدني السيراميكي | صهر وقطع المعادن ومعالجة النفايات | التطبيق

## Slide 8: أنواع البلازما
النوع
بلازما الضغط المنخفض
بلازما لا حرارية
بلازما حرارية
بلازما الاندماج النووي
مرتفع
منخفض
مرتفع
مرتفع
منخفض
منخفض
الضغط
حرارة الغاز
حرارة الالكترونات
التطبيقات
اضويه – ليزر – شاشات - كونتكتورات
التحكم بتلوث الهواء
معالجة النفايات
دهان البوليمرات
معالجة البوليمرات
معالجة النفايات الصلبة
الدهان
معالجة السيراميك
معالجة المياه
القطع و اللحام
الطاقة – الاستخدامات العسكرية

## Slide 9: معالجة البلازما الحرارية للحمأة
نفايات
(عضوية ولاعضوية)
مادة لاعضوية
مادة عضوية
وقود غازي
مواد ثابتة
تحلل حراري
تثبيت حراري
.

## Slide 10: بعض أنواع الحمأة المعالجة بالبلازما
حمأة الطلي الكهربائي
حمأة مياه العواصف المطرية
حمأة مياه صرف المدابغ
حمأة مياه الصرف الصحي والرماد المتطاير
حمأة الورق
حمأة ناقلات النفط
العجينة الرطبة من البطاريات المستهلكة

## Slide 11: المخطط العام لعملية المعالجة
نظام تنقية
مكثف
مجفف
تغذية
مزود الطاقة
حمأة
غازات
غازات
الطور المعدني
الطور الزجاجي
نظام البلازما

## Slide 12: الاستنتاجات
.
تقنيات معقدة
محاولة التقنيات القديمة
فرض نفسها
كلفة انشاء مرتفعة
فعالة
تحافظ على البيئة
تنتج طاقة
تقلل حجم النفايات